# ANEXO 02

# Pregão (Presencial) 015/2012

- DO OBJETO

1.1. Aquisição 03 (três) veículos 0km para compor a frota da Câmara Municipal de Jacareí, conforme especificações mínimas abaixo descritas:

1.1.1. 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR OKM TIPO SEDAM

Ano de fabricação/modelo 2012/2012 ou versão mais atualizada.

Carroceria tipo sedam, 04 portas, capacidade para 05 passageiros.

Motorização 1.8 litros ou superior.

Combustível: Sistema Flexível (álcool/gasolina)

Potencia mínima 140cv.

Câmbio automático com no mínimo 05 marchas à frente ou mais e 01 à  ré.

Equipamentos mínimos originais de Fábrica.

Ar condicionado digital.

Direção Hidráulica ou Eletroassistida.

Sistema de freios com ABS.

Air Bags.

Barras de Proteção lateral nas portas.

E demais equipamentos de segurança exigidos pelo Contran.

Piloto Automático com controle de velocidade.

Bancos com revestimento em couro

Banco do motorista com regulagem de altura.

Sistema de som, com controle de som no volante.

Bandeja protetora do Carter do motor.

Alarme anti-furto.

Tapetes

Cor preta.

Garantia mínima do fabricante: 03 (três) anos.

1.1.2. 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR OKM TIPO HATCH

Ano de fabricação/modelo 2012/2012, ou versão mais atualizada.

Carroceria tipo Hatch, 05 portas.

Motorização 1.6 litros ou superior.

Combustível: Sistema Flexível (álcool/gasolina)

Potencia mínima 100cv.

Cambio manual de 05 marchas à frente e 01 ré.

Equipamentos mínimos:

Ar condicionado quente/frio.

Direção Hidráulica.

Vidros elétricos nas portas.

Travas elétricas.

Preparação para som com fiação completa, cabo e amplificador de sinal para antena e aparelho de som.

Banco do motorista com regulagem de altura.

Limpador e lavador do vidro traseiro.

Desembaçador do vidro traseiro.

Bandeja protetora do Carter do motor.

Alarme anti-furto.

E demais equipamentos  de segurança exigidos por Lei.

Cor Preta.

Garantia mínima do fabricante: 01 (um) ano.

1.1.3. 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR OKM TIPO SEDAM

Ano de fabricação/modelo 2012/2012, ou versão mais atualizada.

Carroceria tipo sedam, 04 portas.

Motorização 1.6 litros ou superior.

Combustível: Sistema Flexível (álcool/gasolina)

Potencia mínima 100cv.

Cambio manual de 05 marchas à frente e 01 à ré.

Equipamentos mínimos:

Ar condicionado quente/frio.

Direção Hidráulica.

Vidros elétricos nas portas.

Travas elétricas.

Preparação para som com fiação completa, cabo e amplificador de sinal para antena e aparelho de som.

Banco do motorista com regulagem de altura.

Desembaçador do vidro traseiro.

Bandeja protetora do Carter do motor.

Alarme anti-furto.

E demais equipamentos de segurança exigidos por Lei.

Cor Preta.

Garantia mínima do fabricante: 01 (um) ano.

1.2. Todos os produtos objetos da presente licitação deverão ser novos, de primeiro uso, de primeira linha ou linha “A” não recondicionados e não remanufaturados, de excelente qualidade e de marca conhecida no mercado, com os devidos rótulos, etiquetas, catálogos e manuais em português, em pleno atendimento ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

1.3. Os itens do objeto deste Pregão deverão ser entregue pela Contratada na sede da Câmara Municipal de Jacareí, localizada na Praça dos Três Poderes, nº 74 – Centro, na cidade de Jacareí, em horário comercial, sem qualquer custo adicional, em, no máximo 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato.