Ilha de Edição:

Com a configuração mínima que segue:

PLACA MÃE:

- Chipset: X58 + ICH10R

- Soquete: LGA 1366

- Memória: 6 Slots DDR3 2000/1600/1333/ 1066/ 800 canal triplo com suporte para até 24 GB de memória

- Opções Gráficas: 4 Slots PCI-Ex16 slot (2 slots PCIEx16 + 2 Slots PCIEx8)

- 10 Portas SATA 2 + 2 Portas SATA 3

- LAN : 1 Porta GbE LAN

- USB : 10 Portas USB 2.0 + 2 Portas USB 3.0

- Audio: ALC889 7.1 8 Canais HD

PROCESSADOR:

- Soquete: LGA 1366

- 4 Cores e 8 Threads

- Velocidade de Clock 3.2 Ghz ou superior

- Frequência Turbo Max 3.46 Ghz

- Cache de 8MB

MEMÓRIA RAM:

- 6 pentes de memória com 4GB cada, total de 24 GB

- Frequência 1333 Mhz

PLACA DE VÍDEO:

- GPU Clock 900 - 940 MHz

- Processadores de fluxo 1120

- Tipo de barramento PCI-E 2.1

- barramento de interface de memória 256bit

- Memória tipo DDR5

- Tamanho de Memória 1024 MB

- Clock da memória 4200 - 4600 MHz

HD SISTEMA:

- SATA 2 de 3Gb/s

- 7200 RPM

- Buffer 16 MB

- 1 Unidade de 500GB

HD TRABALHO:

- SATA 2/3 de 3/6Gb/s

- 7200 rpm

- Buffer 64 MB

- 4 Unidades de 2TB em RAID 5 (Total 6TB), em RAID 0 (Total 8TB)

- Latência média 4,20 ms (nominal)

GABINETE:

- Gabinete vertical com grande capacidade de ventilação

- Ventoinhas de 120 mm da porta de acesso

- Acesso rápido as baias (TIPO TOOL FREE)

FONTE:

-Fonte com capacidade de 850w reais ou Superior

LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA:

Leitor de cartão de memória interno compatíveis com Cartões Compact Flash,Smart Media, Micro Drive, Cartões Secure Digital, Cartões Multi Media, Memory Stick.

PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO E ÁUDIO:

Intercomunicação entre Computador e dispositivo de captura via USB 3.0

Dispositivo de Edição de Vídeo com conexões

Entrada de Vídeo SDI 10bits SD/HD

Saídas de Vídeo SDI 10bit SD/HD (downconvertidas)

Entrada de Vídeo Analógico Componente conectores BNC

Entrada de Vídeo S-Video

Entrada de Vídeo Composto NTSC conector BNC

Saída de Vídeo Analógico Componente conectores BNC

Saída de Vídeo S-Video

Saída de Vídeo Composto NTSC conector BNC

Entrada HDMI tipo A

Saída HDMI tipo A

Entrada de Áudio SDI 8 Canais embeddeb SD/HD

Saída de Áudio SDI 8 Canais embedded SD/HD

Entrada de Áudio Analógico 4 Canais Balanceados XLR

Saída de Áudio Analógico 4 Canais Balanceados XLR

Entrada de Áudio HDMI 8 Canais Embedded SD/HD

Saída de Áudio HDMI 8 Canais Embedded SD/HD

Blackburst em SD, 720p50, 720p59.94, 1080i50 e 1080i59.94 com Tri-Sync

Porta de Controle Compatível com Sony™ RS422 Decks

Suporte os Formatos HD 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94, and 1080i60.

Suporte os Formatos SD 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC and 480p.

SDI, HDMI e Vídeo Componente Analógico comutáveis entre SD 270 Mb/s e HD 1.5 Gb/s Sampling de Vídeo 4:2:2, Precisão 10bits , Efeitos em tempo real Adobe Premiere Pro effects em DV, DVCPRO HD, MJPEG e Formatos sem compressão

Monitor tipo VU para a monitoração do áudio em tempo Real.

- Leitor e Gravador de Blu-Ray 10X

- Leitor e Gravador de DVD

- 2 monitores de 19,5 polegadas widescreem,

- Mouse óptico ABNT

-Teclado ABNT

- Caixas de som com subwoofer com saída de fone de ouvido,

SOFTWARES:

Pacote de Software Totalmente compatível com o sistema, hardware e a aplicação apresentada, contendo:

-Sistema operacional de última geração de 64 bits, totalmente compatível com as funções requeridas pela aplicação que proporcione o Máximo desempenho da máquina (tipo Windows 7 Ultimate),

-Pacote Adobe Production Premium CS5 completo.

-Software (cliente) para integração das Ilhas com o Storage em modo SAN (Storage Area Network), que permite o acesso via Volume

INSTALAÇÃO:

Instalação, configuração, integração e testes de conectividade entre Ilhas - Storage

Configuração do Cliente SAN

Relatórios de performance

TREINAMENTO:

2 dias de Treinamento (12 horas) com:

Funções Básicas do CS5 aplicadas há placa de captura

Configuração dos parâmetros na Placa de Captura

Utilização de múltiplos editores num ambiente SAN

Simulação de situações de contingência no caso de queda Servidor/Storage

Como utilizar um Media Asset Management

SUPORTE:

EDIÇÃO

Suporte, tira-dúvidas especializado em Edição de Vídeo das 8:00 as 18:00, de segunda a sexta

TÉCNICO EMERGENCIAL

Suporte Técnico de emergência via celular, 24 horas / 365 dias / Ano.

DEVERÁ ACOMPANHAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) DE CADA ITEM ESPECIFICADO COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO GRIFADA (TIPO MARCA TEXTO) DAS REFERÊNCIAS SOLICITADAS.